## Slide 1: Бездротові інструментальні засоби Інструментальні засоби перевірки TCP/IP-стеку інструменти "живої відповіді"

## Slide 2
Wired Equivalent Privacy (cекретність, рівна кабельним мережам, WEP)
SSID (Service Set Identifier - ідентифікатор набору послуг).
WPA (Wi-Fi Protected Access) — один з протоколів безпеки, який використовують для захисту бездротових мереж. Створений для заміни застарілого протоколу WEP.
Заснований на TKIP (Temporary Key Integrity Protocol — протокол тимчасової цілісності ключів), який ефективно бореться з проблемою, що лежить в основі вразливості WEP, — повторного використання ключів шифрування.
NetStumbler
Ідентифікує бездротові точки доступу і однорангові (peer) мережі. Не прослуховує дані TCP/IP-протоколу, забезпечує простий метод знаходження бездротових мереж – обходите район і бачите точки доступу. NetStumbler – активний перехоплювач – посилає запит на підключення – ANY і отримує відповідь - його трафік може бути поміченим в мережі . Але видає лише точки доступу (SSID), чи є шифрування (але не видає яке) разом з GPS -модулем може визначити координати. Win 7... (остання версія 04.2004 р. – 0.4.0)
Приклад використання. Wardriving - пошук бездротових мереж
AiroPeek
дозволяє переглянути дані, передані по бездротовій мережі. Ширші можливості ніж у NetStumbler. Фактично показує Web-трафік –інструмент перехоплення пакетів, типу tcpdump
Використовує ненадійність WEP-протоколів

## Slide 3
Vistumbler – на основі консольної утиліти netsh
відображає рівень сигналу, MAC-адреси, яку систему шифрування використовують, і ін. Дані розміщення знайдених точок можна "на льоту" експортувати в KML формат і в реальному часі відслідковувати їх появу на на карті через Google Earth.
KML - Keyhole Markup Language – подання геопросторових даних
inSSIDer
активні методи сканування, а всю знайдену про точки доступну інформацію відображає в таблиці, додатково подаються графіки рівня сигналу.
Kismet
Використовує пасивне сканування, дозволяє виявити приховані (non-beaconing) мережі за умови їх активності. Kismet автоматично може визначити діапазони IP адресів, які використовуються; перехоплювати TCP, UDP, ARP і DHCP пакети, та скидати в дамп трафік в форматі для Wireshark/TCPDump, навіть може визначити приблизну віддаль до точки доступу (оскільки підтримується використання GPS).

## Slide 4
void11
Void11 використовується для розриву під’єднання користувача до точки доступу. Далі відбувається автоматичне відновлення зв’язку клієнта, під час якого можна захопити пакети з хешем паролю доступу. Наступний крок – використання програм відновлення паролів. Є можливість використати МАС адресу клієнта (коли він відключиться) для підключення до мережі (якщо включено фільтрацію по МАС адресах).
Aircrack-ng
повноцінний программний комплекс для зламу 802.11 WEP (Wired Equivalent Privacy) Encryption і WPA/WPA2-PSK ключів до WiFi-мереж. Сам комплекс включає декілька утиліт, таких як airodump (сніфер для мереж стандарту 802.11), aireplay (утиліта для інєкцій Wi-Fi фреймів), aircrack (злам WEP або брутфорс WPA-PSK), такоже airdecap (декодування перехоплених WEP/WPA файлов).
Technitium
Приклад програми , яка допомагає змінити МАС-адрес свого мережного адаптера на довірений адрес для точки доступу. Відповідний MAC можна визначити з допомогою Airodump.

## Slide 5
Asleap
Якщо виявиться, що використовується обладнання CISCO, значить маємо справу з протоколом авторизації LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol). Перевірити гіпотезу можна з використанням сніфера, який покаже пакети цього протоколу REQUEST, EAP-CISCO Wireless (LEAP). Основна особливість – двофакторна аутентифікація – потрібно не тільки пароль, але й ім’я користувача. Дана утиліта перехоплює мережні пакети при повторному під’єднанні клієнта і розв’язує питання аутентифікації (атаки “брутфорс”)
WifiZoo
Утиліта - пасивно збирає різноманітну інформацію з мережі. Написана на Python'е (основа - Scapy), утиліта дозволяє витягнути багато корисної інформації і інформацітино подати у вигляді графіків. Це дані про точки доступу (SSID), інформація про клієнтів, які їх використовують, та люба доступна інформація, що передається в незашифрованому вигляді: паролі для незахищених протоколів (pop3/ftp/telnet), почтовий трафік, http і дані для авторизації, і т.ін. Перехоплені дані записуються в папку logs/, з вказівником джерела даних (ssids.log, cookies.log, httpauth.log і т.ін.). Крім того постачається з GUI-інтерфейсом, реалізованим як веб-сервер на 127.0.0.1:8000 (за умовчанням). (працює з Kismet або Airodump)
Wireless Security Auditor
Платна. Wireless Security Auditor забезпечує перевірку надійностй WPA/WPA2, використовуючи методи обчислень з використанням графічних процесорів.
Вона не перехоплює трафік і працює лише з дампом мережних пакетів (формати TCPDUMP, CommView, PSPR). Використовується певний перелік сучасних відеокарт. WSA підтримує атаки по словнику та підтримує можливості мутацій паролів.

## Slide 6
3vilTwinAttacker | Airbase-ng | Aircrack-ng (набір програм) | Aircrack-ng (програма)
Aireplay-ng | airgeddon | Airmon-ng | Airodump-ng
Airolib-ng | Asleap | AtEar | Besside-ng
BlueHydra | Bluelog | BlueMaho | Bluepot
BlueRanger | Bluesnarfer | BoopSuite | BtleJuice
Btproxy | Bully | coWPAtty | crackle
create_ap | eapmd5pass | Easside-ng | Fern Wifi Cracker
Fluxion | FreeRADIUS-WPE | gerix wifi cracker 2 | Ghost Phisher
GISKismet | Gqrx | gr-scan | hack-captive-portals
HandShaker | Hashcatch | hcxdumptool | hcxtools
hostapd-wpe | infernal-twin | iSniff-GPS | kalibrate-rtl
KillerBee | Kismet | LANs | linset
Mana | mdk3 | mdk4 | mfcuk
mfoc | mfterm | mitmAP | Multimon-NG
OneShot | Penetrator-WPS | Pyrit | PixieWPS
Reaver (reaver-wps-fork-t6x) | redfang | Router Scan by Stas'M | RTLSDR Scanner
Spooftooph | trackerjacker | waidps | Wash
Wesside-ng | Wifi Honey | WiFi-autopwner | wifijammer
wifiphisher | WiFi-Pumpkin | Wifitap | Wifite
Wireless IDS | WPA2-HalfHandshake-Crack | zizzania | 
Kali Linux – інструменти атак на безпровідні мережі https://kali.tools/

## Slide 7
Програми автопродзвону
ToneLoc
Програма автопродзвону, спрощує роботу з повним телефонним комутатором на 10000 номерів. Забезпечує можливість управління багатократним набором номерів, запуску власних програм на деякі відповіді модема, і аналіз даних.
Сканування - Prescan.exe
Інтерфейс ToneLoc
Аналіз файлів .dat
THC-Scan
Має всі найкращі можливості ToneLoc і ще деякі функції – керує телефонними номерами через файли .dat, хоча їх формат унікальний. Існує докладна документація
Конфігурування - запуск - маніпуляції файлами .dat інструмента THC-SCAN.
Забезпечення безпеки віддаленого доступу.
Після підключення – використовує програмні засоби, необхідні для віддаленого управління системою.
Minicom
HyperTerminal
Carbon Copy
Citrix
PCAnywhere
Remotely Anywhere
Timbuktu

## Slide 8
ISIC - інструмент перевірки працездатності IP-стеку. Включає 5 утиліт.
(IP Stack Integrity Checker) https://linux.die.net/man/1/isic
Подібна абревіатура Isic - International Student Identity Card
Утиліта ISIC має справу з тестами IP-рівня, включаючи IP-адреси відправника та одержувача, номер версії IP і довжину заголовка. При запуску ISIC вона діє як пакетна гармата, викидаючи IP-пакети в мережу з максимальною швидкістю. Деякі з цих пакетів навмисно перекручені. Відсоткові опції використовують для зміни співвідношення між дефектними і хорошими пакетами.
Tcpsic
призначена для генерації випадкових TCP-пакетів і даних. Її використання подібно до використання програми ISIC, але ви можете вказувати порти одержувача і відправника. Це дає можливість тестувати служби Web (порт 80), пошти (порт 25) або VPN (кілька портів) на додаток до тестування системи. Додані інші процентні опції для доброго та поганого трафіку, який вона генерує.
Udpsic
дозволяє визначати порти разом з IP-адресами відправника і одержувача. У протоколу UDP немає таких можливостей, як у TCP, і менше процентних опцій
Icmpsic
Більшість мереж блокують вхідні ICMP-повідомлення в своїх мережах. Icmpsic – щоб подивитися, як пристрій захисту обробляє ICMP-трафік, включаючи трафік, який не потрапляє в категорію Ping
Esic
Буква e в назві esic означає Ethernet-мережу. Цей інструмент передає пакети з випадковими номерами – пакети, засновані не на TCP / IP-протоколі. Це єдиний інструмент, який працює нижче рівня IP, тому він не може забезпечити генерацію такої ж кількості неприпустимих пакетів
Notes: Ці утиліти можуть допомогти перевірити списки управління доступом і виправити рівні доступу.
Вони аналізують можливості серверів відповідати на атаки відмови в обслуговуванні (Denial-of-Service) або на інші критичні мережевні події.
Деякі з них можна використати для створення довільних IP-, TCP-, UDP-, ICMP-, ARP- або DNS-пакетів.
Завдяки чому можна створювати власні мпецифічні сценарії тестів – від випробування допустиме навантаження до тестування сумісності протоколів.

## Slide 9
Iptest
Перевірка експлуатаційних якостей брандмауера
Утиліта Iptest формалізує типи тестів, які виконує комплект isic. Багато різних опцій, для генерування результатів дуже вузькоспеціалізованого тестування, типу випадкових значень TTL в заголовку IP або TCP-пакетах з порядковими номерами пакетів.
Nemesis
Інструмент nemesis призначений для створення власних IP-пакетів. На відміну від утиліт isic і Iptest, які автоматично генерують хороші і шкідливі пакети, nemesis може змінювати будь-яку частину пакета. Утиліта заснована на бібліотеці libnet. Комплект nemesis містить утиліти, призначені для створення пакетів і пакетних даних для протоколів ARP, DNS, ICMP, IGMP, OSPF, RIP, TCP і UDP. Кожна утиліта називається відповідно nemesis-<протокол>, де <протокол> - один з восьми підтримуваних типів протоколів

## Slide 10
інструменти розслідування атак у Windows | комплекс інструментів "живої відповіді" для *nix
CMD.EXE | Bash, sh, tsh, csh,
Незалежна командна оболонка | 
Fport | Lsof
Відповідність між кожним відкритим TCP- і UDP-портом на машині-жертві і файлом, що виконується в системі. | 
Netstat | Netstat
інформація про прослуховування і про існуючих мережних підключеннях для машини-жертви – допомагає виявити діяльність і backdoor на машині-жертві. | 
Nbtstat | 
Кеш імен NetBIOS дає список РС, які мали з’єднання по протоколу NetBIOS, через Microsoft Windows File and Print Sharing. | 
ARP | ARP
Таблиця протоколу ARP (Address Resolution Protocol) показує відповідність між фізичними MAC-адресами (Media Access Control), тобто адресом Ethernet-карти і IP-адресами в під мережі | 
Pslist | Ps
(Комплекс PsTools )Роздрук таблиці процесів | 
KILL | Kill
Знищити процес | 
DIR | Ls
мітки дати і часу | 

## Slide 11
Auditpol | 
Чи включено політику аудиту локальної системи | 
Loggedon | W
хто в даний час увійшов в систему машини-жертви (активний) | 
NTLast | last и lastb
контролює події входу і виходу в систему, коли це відбулося | 
Dump Event Log (dumpel) | 
Перегляд журналу системних подій, графічний інтерфейс (GUI) – не запускати під час розслідування – тільки з командної стрічки для того, щоб зробити дамп зарегістрованих подій в придатному для читання форматі для автономного аналізу. | 
Regdmp | 
дамп системного реєстру в в придатному для читання форматі | 
SFind | 
Виявлення «потокової передачі файлів» (file streaming) | 
Md5sum | Md5sum
контрольні суми MD5-результатів | 
 | Carbonite
 | відповідь на комплекси привілейованого доступу до ядра системи -LKM root (loadable kernel module root kit), а конкретніше - на комплекс Knark
 | Execve_Sniffer